## Slide 1: MSC.191(79) PERFORMANCE STANDARDS FOR THE PRESNETATION OF NAVIGATION-RELATED INFORMATION OF SHIPBORNE NAVIGATIONAL DISPLAY
연구노트
박달수, 2022.09.05
선박용 항해 디스플레이에서
항해관련 정보를 표현하기 위한
성능 표준 - 번역

## Slide 2: 개요
본 문서 확인 방법
  의미가 모호한 부분은 글자색을 붉은색으로 표시
  전혀 모르는 부분은 배경을 붉은색으로 표시
1페이지의 소개는 생략

## Slide 3: RECOMMENDATION (요구사항)
1 본 성능표준의 목적은
  모든 항법 DISPLAY가 일관된 HMI철학 및 구현을 채택할 수 있도록
  함교에서의 항법관련 정보 DISPLAY에 대한 요구사항을 융화
  항해관련 시스템/장비에 대해 기구에서 채택한 성능표준의 DISPLAY 요구사항을 보완
  충돌하는 경우 본 성능표준이 우선
  장비에서 사용되는 성능표준에 채택되지 않은 항해관련 정보의 표현을 다룸
2 다루는 범위
  함교에서 사용하는 항해정보의 표현에 대한 성능표준 ( CF. 항해 용어, 약어, 색상 및 기호)
  본 성능표준 DISPLAY 내용 = 기구 채택 개별 성능표준의 요구사항 DISPLAY
          + 사용자가 선택 항해관련 TASK DISPLAY
3 적용
  대상 : 항해 시스템과 관련된 모든 DISPLAY 장비 및 기구 중
  기구에서 채택한 개별성능 표준을 따르는 경우 적용
  따르지 않는 장비도 다룸
  DISPLAY 장비의 A.694에 명시된 해상도에 대한 일반 요구사항도 본 성능표준의 요구사항을 따름

## Slide 4: RECOMMENDATION (요구사항)
4 DEFINITIONS
  Appendix 에 있음
5 정보 표현에 대한 일반적인 요구사항
  5.1 정보의 정렬
  5.1.1 정보 표현은 화면 레이아웃과 정보의 배열과 관연해서 일관적이어야 함
  데이터 및 제어기능은 논리적으로 그룹화
  정보의 우선 순위는 각 어플리케이션에 따라 식별(cf. map정보는 radar 정보를 가지지 않는다 등)
  위치, 크기, 색상의 사용과 같이 눈에 잘띄는 방식으로 표현
  5.1.2 가치, 단위, 의미, 출처, 유효성 및 무결성에 대해서 일관적으로 정보 표현
  5.1.3 전체 표시영역 = Operational display area(PPI) + User dialog area
  (위 두 영역은 명확히 구분되어야 함)
  5.2 가독성
  5.2.1 모든 화면 정보는 함교에서 경험할 수 있는 모든 주변광과 시계장교의 야간 시계를 고려해야 함
  5.2.2 글꼴 : 산셰리프체 크기 : 일반적인 사용자 위치에서의 시야거리에 적합한 크기
  5.2.3 텍스트는 이해 쉬운 단순언어로 표시하며 항법용어와 약어는 SN/Circ.243의 명명법 사용
  5.2.4 아이콘 : 모양, 배치 및 그룹화로 용도를 직관적으로 이해할 수 있게 사용

## Slide 5: RECOMMENDATION (요구사항)
  5.3 색상 및 밝기
  5.3.1 표현정보 색상은 함교에서 경험할 수 있는 모든 조명 아래에서 화면배경과 충분한 대비(contrast)를 제공
  5.3.2 낮, 밤, 해질녘의 조명조건을 고려
  야간보기 지원 : 반사되지 않는 어두운 배경 + 밝은 정보(전경)
  5.3.3 배경색과 명암비는 색상 코디네이션 측면을 저하시키지 않으면서 정보를 쉽게 식별하도록 선택
  5.4 기호
  5.4.1 운영정보 표현의 기호는 SN/Circ.243에 정의
  5.4.2 해도정보에 사용되는 기호는 관련 IHO 표준을 따름
  5.5 정보 코디
  5.5.1 정보들간 식별이나 눈에 띌 목적으로 색상을 코디하는 경우 세트의 모든 색상이 서로 명확하게 달라야 함
  5.5.2 경보 관련정보는 빨간색 사용
  5.5.3 색상 코디할때 크기, 모양 및 방향과 같은 다른 기호속성을 함께 코디
  5.5.4 정보의 깜박임은 알려지지 않은 경보에 대해서만 사용

## Slide 6: RECOMMENDATION (요구사항)
  5.6 무결성 표시
  5.6.1 소스, 유효성 그리고 가능하다면 정보의 무결성을 표시
  유효하지 않은 정보는 정성적 혹은 정량적으로 명확히 표시
  잘못 / 무결성이 낮은 정보는 절대값 혹은 백분율로 정량적인 값을 표시
  5.6.2 컬러 코디를 정성적 값과 사용할 때
  노란색 : 무결성이 낮음
  빨간색 : 잘못된 정보
  5.6.3 운용 DISPLAY에서 프리젠테이션 오류(CF. 화면 FREEZING)를 사용자가 바로 알아챌 수 있는 수단을 제공
  (화면이 갱신되고 있음을 보여주기 위해)

## Slide 7: RECOMMENDATION (요구사항)
  5.7 알람 및 표시
  5.7.1 정보 운용상태 표
  5.7.2 알람 리스트는 발생 순서대로 LIST-UP
  사용자 우선순위 설정 기능 : 여러 소스의 알람을 한번에 보여주는 별도의 알람 전용창에서 처리
  오퍼레이터가 인지한 알람은 리스트에서 삭제되어야 하지만 알람 HISTORY 리스트에는 유지(두개의 알람리스트?)
  5.7.3 단일 디스플레이를 사용하여 여러 항법시스템 및 장비의 정보를 표시하는 경우 알람 표시 항목:
  i) 발생 시간
  ii) 원인
  iii) 소스 (cf. gps정보 등)
  iv) 상태 (cf. 확인됨 / 확인 안됨)

## Slide 8: RECOMMENDATION (요구사항)
  5.8 모드 표시
  한 화면에 여러 개의 모드가 존재하는 경우 사용중인 모드를 명확히 표시
  방향, 안정화, 모션 및 차트 투영
  5.9 사용자 메뉴얼
  사용자 매뉴얼과 운영지침은 영어로 제공
  사용 설명서 및 참조 가이드에 장비에서 사용하는 용어, 약어 및 기호에 대한 설명 포함

## Slide 9: RECOMMENDATION (요구사항)
6 운용정보 표시
  6.1 자선 정보의 표현
  6.1.1 자선의 그래픽적인 표현은 축척된 선박의 윤곽 (SN/Circ.243에 명시) /단순화 된 기호 중 선택 가능해야 함
  선박의 윤곽(선박의 실제 축척크기) 또는 단순화된 기호(6mm)중 더 큰 것 사용
  SN/Circ.243에서는 small ranges/large scales의 경우에 자선의 outlin을 사용한다고 되어있음.
  6.1.2 Heading 라인과 적절한 속도벡터는 자선기호와 연관되어야 하며 CCRP의 위치에서 시작되어야 함.
  Consistent Common Reference Point : 일관된 공통 기준점 (PPI가 따르는 원점, 물리적으로는 함교의 관망지점)
  6.2 해도정보 표현
  6.2.1 수로청이나 관련 정부기관에서 발행한 해도 정보 표현은 IHO 표준 준수
  6.2.2 소유권이 있는 해도정보의 표시는 가능한 관련 IHO 표준을 준수
  IHO 표준을 따르지 않는 경우 명확히 표시
  6.2.3 사용자가 추가한 해도 정보의 표시는 가능한 관련 IHO 표준을 준수
  6.2.4 다른 축척에서 파생된 해도 데이터가 DISPLAY되는 경우 축척 경계를 명확히 표시

## Slide 10: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.3 레이더 정보 표시
  6.3.1 레이더 이미지는 최적의 CONTRAST를 제공하는 기본색상으로 표현.
  레이더의 에코는 차트 백그라운드 위에 표시될 때 명확히 보여야 함.
  에코의 상대적 강도는 동일 기본색상에서 톤으로 세기를 구분.
  기본 색상은 주변 조명조건하의 운용에 따라 다를 수 있음.
  6.3.2 타겟 궤적은 타겟과 구별되어야 하며 주변 조명조건에서 명확히 볼 수 있어야 함.
  6.4 타겟 정보 표현
  6.4.1 일반
  6.4.1.1 타겟 정보는 RADAR / AIS 로부터 제공받음
  6.4.1.2 RADAR 타겟 추적기능의 작동과 보고된 AIS 정보의 처리는 –타겟 표현 개수, 연계된 화면 크기 포함-
  기관에서 채택한 성능 표준내에서 정의됨.
  위 내용의 PRESENTATION 역시 성능표준에 정의
  6.4.1.3 RADAR 추적 및 AIS 정보를 작동, 표시 그리고 감지하기 위해서 UI와 데이터 형식은 일관성이 있어야 함.

## Slide 11: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.4.2 목표 용량
  6.4.2.1 Tracked target이나 보고된 AIS target의 처리/표시 용량이 막 초과되고 있는 경우 표시할 것
  6.4.2.2 Tracked target이나 보고된 AIS target의 처리/표시 용량이 초과되었을 경우 표시할 것
  6.4.3 AIS sleeping 타겟의 filtering
  6.4.3.1 전체 표현의 명확성을 해치지 않으려면 슬리핑 타겟에 대한 필터링(CPA나 선급 class A/B등의 조건)을 해야 함.
  sleeping 타겟이 무한히 많다는 의미?
  6.4.3.2 필터가 적용된 경우 명확하고 지속적인 표시가 있어야 함
  사용중인 필터의 기준들도 쉽게 사용할 수 있어야 함
  6.4.3.3 DISPLAY에서 AIS 표적을 개별적으로 제거할 수 없어야 함.
  AIS 표적의 DISPLAY는 선택사항이 아님? 모두 보여줘야 함?

## Slide 12: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.4.4 AIS 표적 활성화
  6.4.4.1 AIS 표적 자동 활성화 구역이 제공되는 경우 가능하다면 레이더 표적의 자동획득과 동일해야 함.
  사용중인 모든 사용자 영역(획득/활성화)은 그래픽 형식으로 표현
  6.4.4.2 Sleeping targe은 사용자가 정의한 파라미터를 충족하면 자동으로 활성화되어야 함.
  6.4.5 그래픽 요소 표현
  6.4.5.1 표적은 SN/Circ.243의 연관된 기호로 표현해야 함.
  6.4.5.2 AIS 정보는 SLEEPING 혹은 ACTIVEATED 타겟중에서 표시해야 함.
  6.4.5.3 추적된 RADAR 표적이나 보고된 AIS 표적의 경로와 속도는 예측된 움직임을 명확히 보여주는 벡터로 표시해야 함.
  벡터 시간(선의 길이)은 소스(RADAR or AIS)에 상관없이 모든 대상의 표현을 일관되게 할 것.
  6.4.5.4 벡터 기호는 정보의 소스에 상관없이 일관되어야 함
  True / Relative 벡터, 벡터 시간 및 벡터 안정화 같은 모드의 표현은 명확하고 지속적으로 표현해야 함.
  6.4.5.5 AIS 표적기호의 방향은 HEADING을 나타내야 함.
  헤딩정보가 없을 경우 AIS 표적은 COG 방향을 향하도록 표현.
  가능하다면 AIS 타겟의 기동을 예측할 수 있는 ROT와 경로 예측을 표현해야 함.
  지속적 (Permanenatly) : 화면의 한 공간을 차지하며 프로그램 종료때까지 보여줌을 의미하는 표현

## Slide 13: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.4.5.6 같은 DISPLAY 화면에서 추적된 RADAR 표적과 보고된 AIS 표적을 다른 정보들과 정렬하려면
  일관된 공통 기준점인 CCRP(Consistant Common Reference Point)를 사용해야 함.
  6.4.5.7 큰 축적(좁은 범위 PPI) 설정된 DISPLAY에서 활성화 AIS 타겟은 실제 크기 축적한 OUTLINE 표현 수단 제공
  6.4.5.8 활성화된 AIS 타겟의 과거 위치를 표시할 수 있어야 함.
  6.4.6 Target Data
  6.4.6.1 수치정보를 보기위해 선택된 타겟은 관련 기호로 식별되어야 함.
  데이터를 보기위해 둘 이상의 타겟을 선택한 경우, 기호와 해당 데이터는 명확히 구분.
  6.4.6.2 목표 데이터를 표시할 때 소스가 RADAR / AIS / ASSOCITION(조합) 중 무엇인지 명확히 표시.
  6.4.6.3 추적된 RADAR 타겟을 선택하면 보여지는 영숫자 형식의 데이터 :
  소스(RADAR), CCRP에서의 거리/방위/CPA/TCPA, TRUE 경로/속도
  요청시 추가 정보 제공
  6.4.6.4 AIS 타겟을 선택하면 보여지는 영숫자 형식의 데이터 :
  소스(RADAR), 선박 식별코드, 위치 및 quality(품질?), 계산된 거리/방위, CPA, TCPA, COG, SOG, 항해 상태
  선박의 HEADING과 ROT도 사용할 수 있어야 함
  요청시 추가 정보 제공

## Slide 14: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.4.6.5 수신된 AIS 정보가 불완전한 경우 누락된 정보는 해당 데이터를 표현하는 필드에 명확히 표시
  6.4.6.6 다른 Target을 선택하거나 창이 닫힐때까지 지속적으로 보여지며 업데이트 되어야 함.
  6.4.6.7 요청시 자선의 AIS 데이터를 보여줄 수단을 제공
  6.4.6.8 영숫자로 표시된 데이터가 그래픽으로 표시된 운영정보를 덮어 감추게 되면 안됨.
  6.4.7 알람 조작
  6.4.7.1 알람의 상태와 기준에 대한 명확한 표시가 제공되어야 함.
  6.4.7.2 추적 RADAR 혹은 활성화된 AIS 표적의 CPA/TCPA 경보는 명확하게 표시 (리스트 혹은 별도 창?)
  위험한 표적 기호로 PPI에 명확히 표시
  6.4.7.3 자동 획득 활성화 구역 기능이 제공되는 경우 진입 표적은 해당 기호로 (일반 표적 대비) 명확히 식별되어야 함
  그리고 추적된 RADAR 타겟에 대해서는 알람을 발생
  위의 ZONE은 추적된 RADAR와 AIS 타겟에 대해서 적용 가능해야 함.
  6.4.7.4 LOST (더 이상 추적이 안되는) 타겟의 마지막 위치는 화면에 LOST기호로 명확히 표현하고 알람을 발생시킴.
  신호 수신이 재개되거나 (오퍼레이터가) 알람을 확인 후에는 LOST 타겟 기호가 사라져야 함.
  기능(AIS타겟 LOST알람)기능의 활성/비활성화 여부를 명확히 표시.

## Slide 15: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.4.8 RADAR와 AIS 타겟의 연계
  6.4.8.1 자동 타겟 연계 기능은 동일한 하나의 물체가 두 개의 타겟으로 표시되는 것을 방지
  (RADAR와 AIS가 각각 탐지했기 때문)
  AIS와 RADAR의 타겟 데이터 추적이 모두 가능하고 두 정보가 하나의 대상으로 간주되는 경우,
  기본적으로 활성화된 AIS타겟의 기호와 영숫자 정보가 자동으로 선택/표시 되어야 함.
  6.4.8.2 AIS와 RADAR 정보가 두개의 분리된 물체로 간주되는 경우,
  하나의 활성화된 AIS와 또다른 하나의 추적된 RADAR 타겟으로 분리되어 보여짐.
  경보는 울리지 않아야 함.

## Slide 16: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.4.9 AIS 표현 상태
  AIS 표현의 상태 표 (표가 이해안됨)
기능 | 표현할 사례 |  | 표현
AIS ON/OFF | AIS processing switched ON / graphical presentation switched OFF | AIS processing switched ON / graphical presentation switched ON | Alphanumeric or graphical
Filtering of sleeping AIS targets (6.4.3) | Filter status | Filter status | Alphanumeric or graphical
Activation of Targets (6.4.4) |  | Activation criteria | Graphical
CPA/TCPA Alarm (6.4.7) | Function ON/OFF CPA/TCPA Criteria Sleeping targets included | Function ON/OFF CPA/TCPA Criteria Sleeping targets included | Alphanumeric and graphical
Lost Target Alarm (6.4.7) | Function ON/OFF Lost target filter criteria | Function ON/OFF Lost target filter criteria | Alphanumeric and graphical
Target Association (6.4.8) | Function ON/OFF Association criteria Default target priority | Function ON/OFF Association criteria Default target priority | Alphanumeric

## Slide 17: RECOMMENDATION (요구사항)
  6.4.10 시험 기동
  시험기동 시뮬레이션은 화면의 윤용영역 내에서 자선의 후방에 관련기호로 명확히 표시해야 함.
  (PPI 화면 하단에 크게 T라고 표시함)

## Slide 18: RECOMMENDATION (요구사항)
7 운용 DISPLAY
  7.1 일반
  7.1.1 DISPLAY장비가 여러 기능의 표시 모드(예. RADAR, ECDIS등)를 지원하는 경우 해당 기능에 대해 명확히 표시.
  간단한 동작으로 레이더 / ECDIS 모드를 선택할 수 있는 기능 제공
  7.1.2 레이더 이미지와 전자해도가 함께 DISPLAY되는 경우 CCRP를 사용하고 SCALE, 투영 및 방향이 일치해야 함.
  (레이더와 해도, 두 좌표계를 맞추라는 의미)
  Any offset should be indicated. => 좌표계를 맞췄는데 옵셋이라니?
  7.1.3 범위 (0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12 및 24NM)의 SCALE이 제공되어야 합니다.
  추가적인 범위 SCALE이 허용됩니다.
  이러한 범위 SCALE은 래스터 해도 데이터를 표시할 때는 적용되지 않습니다.
  범위 척도는 지속적으로 표시되어야 합니다.
  7.1.4 Range ring(PPI 화면의 동심원들 – 물결이 퍼지는듯 한)이 표시될 때 스케일(링들 간의 간격)을 표시.
  7.1.5 운용 DISPLAY영역에 항해와 관련 없는 정보를 지속적으로 표현하면 안됨. (팝업표시, 드롭다운 메뉴 및 정보창)
  단, 선택된 심볼, 그래픽요소 혹은 타겟에 한하여 제한되고 연관된 영순자는 인근위치에 표시 가능.

## Slide 19: RECOMMENDATION (요구사항)
  7.2 RADAR DISPLAY
  7.2.1 일반
  7.2.1.1 RADAR 비디오, 추적된 RADAR 타겟과 AIS 타겟은 다른 정보에 의해 가려지거나 영향을 받으면 안됨.
  7.2.1.2 DISPLAY에서 레이더 비디오와 트레일(흔적)을 제외하고, 모든 그래피컬 정보(?)의 일시적인 억제가 가능해야 함.
  억제가 무슨 뜻? 안보이게? 반투명?
  7.2.1.3 추적된 RADAR 타겟의 레이더 ECHO와 연관 심볼들의 밝기는 가변적이어야 함.
  표시되는 모든 정보의 밝기를 조정 가능
  표시된 그래픽 요소들과 영숫자 데이터 그룹단위의 밝기 조정 수단이 별도로 존재.
  HEADING LINE의 밝기가 EXTINCTION에 대해 가변적이면 안됨.

## Slide 20: RECOMMENDATION (요구사항)
  7.2.2 레이더에서의 해도 정보 DISPLAY
  7.2.2.1 벡터 헤더정보는 RADAR PRESENTATION에 표시될 수 있다. (ROUTE등의 정보?)
  이것은 해도 DATABASE로부터 선택된 LAYER들을 사용하여 수행됨
  LAYER? 해저지형, 해양 시설물 등의 그룹을 각각의 LAYER로 구축했다는 의미?
  ECDIS 표준 DISPLAY의 요소들은 개별단위가 아닌 CATEGORY 혹은 레이어 단위로 사용할 수 있음
  해도 정보는 가능한 한 ECDIS 성능표준과 PRESENTATION 표준을 따라 표시되어야 함.
  7.2.2.2 해도 정보가 운용DISPLAY영역에서 보여지는 경우, 레이더 정보가 우선 표시됨.
  해도 정보는 명확히 인식되어야 함.
  해도 정보는 RADAR VIDEO(추적된 RADAR와 AIS 타겟)를 가리거나 영향을 주어서는 안됨.
  7.2.2.3 해도 정보가 표시될 때 그 상태를 지속적으로 표시. 소스 및 업데이트 정보도 제공
  7.2.3 레이더상에 지도를 DISPLAY
  지도가 표시될 수 있지만 RADAR VIDEO (추적된 RADAR와 AIS 타겟) 를 가리거나 영향을 주면 안됨.

## Slide 21: RECOMMENDATION (요구사항)
  7.3 ECDIS DISPLAY
  7.3.1 일반
  7.3.1.1 ENC(전자해도)와 화면에 DISPLAY될 모든 업데이트들은 내용의 누락 없이 표시
  7.3.1.2 해도 정보는 다른 정보에 의해 가려지거나 지장을 받으면 안됨
  7.3.1.3 DISPLAY의 BASE(배경과 같은?)에 포함된 차트관련 정보만 유지한채
  DISPLAY로부터 모든 추가 정보를 일시적으로 제한할 수 있어야 함. (제한? 안보이게?)
  7.3.1.4 ECDIS DISPLAY에서 정보를 추가/삭제 할 수 있음. (무슨 정보? Route?)
  DISPLAY의 BASE(배경과 같은?)에 포함된 정보는 제거 불가.
  7.3.1.5 ENC에서 제공하는 깊이 윤곽으로부터 안전 윤곽을 선택할 수 있어야 함.
  안전 윤곽은 DISPLAY의 다른 윤곽보다 강조.
  7.3.1.6 안전 깊이 를 선택할 수 있어야 한다.
  표시를 위해 사운딩들을 선택할 때 안전수심 이하의 사운딩들을 강조해야 함 (사운딩 : 깊이 정보?)
  7.3.1.7 ENC(해도)에 적용된 것 보다 큰 스케일(ZOOM OUT)의 정보를 DISPLAY할때는 표시를 해줘야 함.
  자선의 위치가 DISPLAY에서 제공하는 것보다 더 큰 스케일의 ENC에 포함되면 이를 표시해줌.
  7.3.1.8 ECDIS DISPLAY에 보여지는 과대 스케일 영역을 식별해야 함.
  * ENC : Electronic Navigational Chart (전자 항해 지도)

## Slide 22: RECOMMENDATION (요구사항)
  7.3.2 ECDIS에 RADAR 정보 DISPLAY
  7.3.2.1 RADAR와 타겟 정보는 ECDIS에 표시될 수 있지만 해도정보를 가리거나 모호하게 하면 안됨.
  가능한 한, RADAR 및 타겟 정보는 RADAR 성능표준이나 표시 기준에 따라 표시.
  7.3.2.2 RADAR 및 타겟 정보는 해도 정보와 명확히 구분되어야 하며
  이러한 정보는 간단한 동작으로 제거할 수 있어야 함.
  7.3.3 ECDIS에 추가적인 정보 DISPLAY
  7.3.3.1 추가적인 소스에서 얻어진 정보는 ECDIS에 DISPLAY될 수 있으나 해도정보를 가리거나 모호하게 하면 안됨.
  7.3.3.2 추가 정보는 해도 정보와 명확히 구별되어야 하며
  이러한 정보는 간단한 동작으로 제거할 수 있어야 함.

## Slide 23: RECOMMENDATION (요구사항)
  7.4 사용자 선택 (작업 지향형) 표현
  7.4.1 사용자는 특정 작업을 위해서 손수 PRESENTATION(화면과 기능)을 구성할 수 있음. (정확히 어떤 구성?)
  위 PRESENTATION에는 다른 항법 또는 선박관련 데이터와 함께 레이더와 해도정보가 포함될 수 있음.
  RADAR 혹은 ECDIS 성능표준을 완전히 준수하지 않는 경우 보조 표시로 식별되어야 함.
  7.4.2 (가능한 한, ) 모든 RADAR / ECDIS 관련 기능들은 연관된 성능/표시 STANDARD의 요구사항을 준수해야 함.
  (단, 운영 영역에 대한 크기 요구사항은 예외로 둠)
  레이더 정보의 CHARTLETS? 또는 창은 손수 처리할 작업에 대한 정보와 함께 표시될 수 있음.
  CHARTLET : a small chart indication some special thing, as relative to a radio navigational aid.
  (작은 해도)

## Slide 24: RECOMMENDATION (요구사항)
8 물리적 요구사항
  8.1 DISPLAY 조절
  8.1.1 디스플레이의 밝기와 명암비를 조절할 수 있어야 함.
  모든 조명조건에서 DISPLAY를 읽을 수 있는 정도의 조절 범위를 가져야 함.
  8.1.2 항해사가 명암비와 밝기값을 사전 설정값이나 초기값으로 재설정 가능해야 함.
  8.1.3 자기장이 항법정보를 교란시키는 경우 자기장의 영향을 중화시킬 수단을 제공해야 함.
  8.2 화면 크기
  8.2.1 조직에서 채택한 관련된 성능표준의 요구사항을 지원할 수 있도록 충분한 크기여야 함.
  8.2.2 항로 감시를 위한 해도를 표현하는 작동 표시영역은 최소 270 x 270mm.
  8.2.3 레이더 표시영역(PPI)의 지름과 선박 톤수 관계:
  총 톤수 500톤 미만 : 180mm
  총 톤수 500톤 이상 / 10000톤 미만인 고속선(HSC) : 250mm
  총 톤수 10000톤 이상 : 320mm

## Slide 25: RECOMMENDATION (요구사항)
  8.3 색상
  8.3.1 기구가 채택한 개별 성능표준 내에서 다색 디스플레이 장비를 사용함. (흑백 디스플레이가 허용되는 경우 제외)
  8.3.2 다기능 디스플레이(conning 디스플레이 등)를 포함한 다중색상 운용 DISPLAY 장비는 최소 64색 지원
  (조직이 허용하거나 혹은 요구되지 않는 경우
  혹은 특수한 목적으로 사용되는 경우(예: 속도 기록, 에코 사운더)는 예외)
  8.4 화면 해상도
  다기능 디스플레이(conning 디스플레이)를 포함한 운용 디스플레이 장비는 최소 1280 x 1024 혹은 동등한 종횡비를 제공.
  (조직이 허용하거나 혹은 요구되지 않는 경우
  혹은 특수한 목적으로 사용되는 경우(예: 속도 기록, 에코 사운더)는 예외)
  8.5 화면 시야각
  모든 조명조건에서 / 최소 두 명의 사용자가 / 앉거나 서는 작업자의 위치에서 정보를 읽을 수 있도록 해야 함.